Transmission

Représentation des signaux

 - binaire : 1 si signal, 0 sinon.
 - NRZ : transition à la période entre 0 et 1, même valeur que binaire.
 - biphase : fronts à la demi-période, montant si 1, descendant si 0.
 - biphase différentiel : fronts à la demi-période, même sens que le dernier front connu si 0, sens inverse si 1.
 - Miller (Delay Mode) : transition à la demi-période si 1, transition à la période entre deux 0, rien sinon.
 - bipolaire : zéro si 0, + ou – si 1 (état opposé du dernier 1).
 - HDBn : bipolaire, avec en plus sur une plage de n+1 bits à 0 : bit de bourrage (B) ramenant la tension moyenne à zéro, n-1 bits à 0, bit de copie (C) ou de viol (V) prenant l'état du dernier 1.

Schémas : voir TD1 ex4.
Formules sur les réseaux Telecoms

- Bande Passante : size -2{{F sub min} < BP < {F sub max}} (Fmin/max : fréquence minimale/maximale du signal) / - Echantillonnage : size -2{F_e >= 2F_max} (Fe : fréquence d'échantillonnage) / - Quantification : size -2{n>=log_2 D} (D : dynamique du signal)

 - Capacité : size -2{C >= n F_e}

 - Rapidité de modulation : size -2{R<=2BP} (BP en bauds)

- Débit : size -2{D<=R log_2 n} (n : valence) avec n = size -2{sqrt{1+{S over {N sub 0}}} } (N0 : amplitude du bruit, S : puissance du signal)

- Débit maximal : size -2{C=BP log_2 (1+{S over N_0})} ; size -2{S over B =10 log_10 ({S over N_0})}

- Taux d'Erreur Binaire (TEB ou BER) : size -2{T_e = T over P}

- Probabilité d'envoi sans erreur : size -2{P=(1- T_e )^n}

- Taux de Transfert des Informations : size -2{TTI={nb`bits`utiles} over {durée`transmission}} (message sans contrôle)

- Rendement du support : size -2{Rend = TTI over {débit`nominal}}

- Intensité du trafic : size -2{I(t)= 1 over T int from 0 to T N(t)dt} (en erlang, entre 0 et 1)

- Probabilité de perte : size -2{p={E^m over {m!}} over {sum from k=0 to m {E^k over {k!}}}}

- Efficacité de liaison : size -2{Eff= T_1 over T = 1 over {1+ 2T_p over T_1}}

Systèmes de contrôle :	Cryptographie :	Compression :

VRC : bit de parité	- Symétrique : AES (128bits)	| - Huffman
LRC : caractère de parité	- Asymétrique : RSA (>1000bits)	| - Run Length Coding (RLC ou RLE)
CRC : redondance cyclique	└> double cryptage (public, privé)	| └> couple par longueur de plage
| └> binaire : 1er bit + longueur plages
└ deux VLC : codes à longueur variable
Organisation du réseau

ZAA : Zone à Autonomie d'Acheminement	| ZTP : Zone de Transit Primaire
ZTS  : Zone de Transit Secondaire	| ZTI : Zone de Transit International
Traitement

Bases du traitement des signaux

1) Qu'est-ce qu'un signal ?
On appelle signal toute variation d'une grandeur en fonction d'une autre grandeur extensive.
Il existe différents types de signaux : chimiques , magnétiques, électriques... etc.

2) Axes des signaux :	3) Transformations de Fourier et Laplace :
- temporel (radio, son...)	Transformation : fonction mathématique changeant le problème d'espace
- spatial (image, GPS...)	pour le simplifier. (voir annexe sur Fourier / Laplace)

Annexe : FOURIER / LAPLACE / size -4{sum {x(t)x(t)} = 8} size -4{sum {z(t)x(t)} = 8} / size -4{sum {x(t)y(t)} = 0} size -4{sum {{z(t)} over {x(t)}} = 8} / size -4{sum {x(t)x(t+1)} = 0} size -4{sum {z(t)x(t)} = sum {x(t)x(t) + x(t)y(t)} = 8} / cos(α)+i sin(α)=eiα |a-b| → déphasage / b > a → signal proche / a > b → signal décalé / S(f) = a+bi / Propriétés : / → linéaire x,y / → p=2πif (si p=0, pas de variation) F{x(t)+y(t)} = F{x(t)} + F{y(t)} / F{λ.x(t)} = λ.F{x(t)} / F{x'(t)} = 2πif F{x(t)} Lp{x(t)} / Lp{x'(t)} = p.Lp{x(t)} / Lp{x(t+T)} = epT.Lp{x(t)}

4) Signaux élémentaires : / - pulsation : ω = 2πf ou 2πυ / └> p = i ω (variable de Laplace) / - échelon : 0 dans ]-∞;0[ , 1 dans [0;+∞[ / └> H(t) : Heaviside / └> Lp{H(t)} = size -4{1 over p} / - fenêtre : 0 dans ]-∞;0[ et ]T;+∞[ , 1 dans [0;T] / └> WT(t) = H(t) - H(t-T) / └> Lp{WT(t)} = size -4{{1-e^-pt} over p} / - rang : 0 dans ]-∞;0[ , t dans [0;+∞[ / └> R(t) = t H(t) ; R'(t) = H(t) / └> Lp{R(t)} = size -4{1 over p^2} / - parabole : / └> P(t) = ½ t2 H(t) ; P'(t) = R(t) / └> Lp{P(t)} = size -4{1 over p^3} / - impulsion de Dirac : / └> δ(t) a : / - intégrale égale à 1 / - pente ]-∞;0[ et ]0;+∞[ égale à 0 / - pente [0] égale à ∞ / └> Lp{δ(t)} = Lp{H'(t)} = 1	5) Système linéaire : / e1(t) → / e1(t) + e2(t) → / e2(t) → Système Linéaire → s1(t) / → s1(t) + s2(t) / → s2(t) / e(t) → Système Linéaire → s(t) / ↓ ↓ ↓ / E(p) F(p) S(p) / S(p) = F(p).E(p) / Si un système est linéaire : / - fonctionnement décrit par équations différentielles / - E(p) = Lp{e(t)} et S(p) = Lp{s(t)} / - Fonction de transfert F(p) = S(p).E(p)-1 / - Réponse impulsionnelle f(t) / - s(t) est un mélange de e(t) et f(t) / └> size -3{s(t)=(f circ e)(t)} / └> F{s(t)} = F{ size -3{(f circ e)(t)} } = F{f(t)}.F{e(t)}

6) Représentation graphique :
Abscisses : log(f)  Ordonnées : 20 log(A(p)) en dB

        passe-bas passe-haut	passe-bande	réjecteur de bande

fc : fréquence de coupure
filtre en -3dB : filtre couramment utilisé avec fc au niveau de l'amplitude gardée à laquelle on soustrait 3dB

7) Gabarit de filtre :

- Butterworth : réponse la plus plate / de la BP pour un ordre donné / - Chebitcher : meilleure atténuation / en dehors de la BP / - Bessel : déphasage minimal		size -3{B(p)= 1 over {D_n (p)}} où n est l'ordre / coupé à ωc = 2πfc = 1 rad.s-1 / size -3{B_fc (p)= B( p over %omega_c)}

8) Associations de fonctions de tranfert : / e → F →u→ G → s ↔ e → F.G → s / ┌ / e ─┤ / └ F ┐u1 / ├── s / ┘u2 ↔ e → → s / F+G / G	9) Equations différentielles : / → mise sous forme causale / → transformation de Laplace / → dérivations / → résolution linéaire

Traitement des signaux discrets

1) Transformée de Fourier Numérique (DFT) / - signal discret ↔ transformée continue / - signal continu ↔ transformée discrète / size -3{S_k = sum from k=0 to N-1 { s_k e^{-i2%pi kn over N}}} (DFT) / size -3{s_k = 1 over N sum from n=0 to N-1 { s_n e^{i2%pi kn over N}}} (IDFT) / ↓TF / N : nombre d'échantillons / sn : nième échantillon de S(ω)		2) Echanillonage des signaux / → / Pour reconstruire s(t) à partir de Sk, il faut ωe > 2ωm (ωm : plus haute fréquence du signal) / → condition de Shanon / Te < Tm / 2 / →

3) FT et DFT / size -3{S_n = S(ndf) = S({n f_e} over N)}	→ Exemple : passe-haut / fe = 2000Hz / N = 200 / fc = 500Hz / n.df = 500 / → n = 50

4) Manipulation des signaux discrets : la transformée en Z / z = eTp avec p : variable de Laplace / Linéarité : Z{xk+yk} = Z{xk}+Z{yk} et Z{λ.xk} = λ.Z{xk} / size -3{S(z) = sum from k=0 to infinity s_k z^-k} ; z-1Z{xk} = Z{xk-1} / xk → boîte / numérique → yk yk = a0xk+a1xk-1+...+anxk-n+... / yk est l'échantillonnage d'une transformation sur x(t) donc xk est l’échantillonnage de x(t). / x(t) → Système Linéaire → y(t) / ↓ ↓ / xk yk / Dirac : d0 = 1 et di = 0 si i ≠ 0 → D(z) = d0z0+d1z-1... / = 1+0... = 1 / Echelon : H(z) = z0+z-1+z-2... / H(z) – zH(z) = (1-z)H(z) = z-n-z / size -3{H(z)=lim from {n : infinity} {{z^-n -z} over {1-z}} = {-z} over {1-z} = z over {z-1}} / Echelon retardé d'un échantillon : z-1.H(z)	5) Systèmes numériques / xk → Système Linéaire → yk / ↓ ↓ ↓ / X(z) F(z) Y(z) / Y(z) = F(z).X(z) / size -3{Exemple`:~~si x_k =H(k)~et~F(z)= 1 over {az^{-1}+1}~~~~~} newline size -3{alors Y(z)=1 over {1-z^-1}`.{1 over {az^-1 +1}}= 1 over {1+(a-1)z^-1 - az^-2}} / xk → F(z) →yk→ G(z) → wk / W(z) = G(z).Y(z) = G(z).F(z).X(z) / ┌ / xk ─┤ / └ F(z) ┐ / ├─ yk / ┘ / G(z) / Y(z) = [F(z)+G(z)].X(z)

6) Algorithmique / Exemple : xk → H(z) → yk avec size -3{H(z) = {1-z^-1} over {2 - z^-1 + z^-2}} / Déroulement de l'algorithme : / size -3{Y(z)=H(z)X(z)} newline size -3{Y(z)={1-z^-1} over {2-z^-1 +z^-2}X(z)} newline size -3{(2-z^-1 +z^-2)Y(z)=(1-z^-1)X(z)} newline size -3{2Y(z)-z^-1 Y(z)+z^-2 Y(z)=X(z)-z^-1 X(z)} newline size -3{2 font fixed Z font serif lbrace y_k rbrace - z^-1 font fixed Z font serif lbrace y_k rbrace + z^-2 font fixed Z font serif lbrace y_k rbrace = font fixed Z font serif lbrace x_k rbrace - z^-1 font fixed Z font serif lbrace x_k rbrace} newline size -3{2 font fixed Z font serif lbrace y_k rbrace - font fixed Z font serif lbrace y_{k-1} rbrace + font fixed Z font serif lbrace y_{k-2} rbrace = font fixed Z font serif lbrace x_k rbrace - font fixed Z font serif lbrace x_{k-1} rbrace} newline size -3{font fixed Z font serif lbrace 2y_k-y_{k-1}+y_{k-2} rbrace = font fixed Z font serif lbrace x_k - x_{k-1} rbrace} newline size -3{2y_k-y_{k-1}+y_{k-2}=x_k-x_{k-1}} newline size -3{y_k={y_{k-1}-y_{k-2}+x_k-x_{k-1}} over 2} newline size -3{si~x= lbrace 0,1,2,1,0,1,2,1,0... rbrace} newline size -3{alors~y_0=0~;~y_1=1 over 2~;~y_2=3 over 4~;~y_3=-{3 over 8}}	7) Filtrage numérique / size -3{B_3^{%omega_c}=1 over {(p over {%omega_c}+1)(p^2 over {%omega_c}^2 +p over {%omega_c} +1)}} newline size -3{B_3^{%omega_c}(z)=?~~~~~~~~~~~~~~~~~`} / Si F(p) un filtre défini dans l'espace continu, alors G(z) aura les mêmes propriétés si G(z)=F(t(z)). / size -3{Pour les basses fréquences, t(z)=2 over T({z-1} over {z+1})} newline size -3{Pour les hautes fréquences, t(z)={%omega_c} over {tan({%omega_c T} over 2)}({z-1} over {z+1})} / Fréquence de coupure numérique : / size -3{%alpha= f_c over f_e ~%element~ [0;1 over 2]~car~f_c `<` f_e over 2 } newline size -3{On a alors 2 over {T%omega_c}={2f_e} over {%omega_c}={2f_e} over {%pi f_c}=1 over {%pi %alpha}} / Remarque : on s'arrange pour obtenir z-1 au numérateur de G(z) pour faciliter l'algorithmique récursive.

Outils de traitement

Introduction

Un des buts des outils de traitement du signal / est de pouvoir nettoyer le signal du bruit qu'il contient.

1) Corrélation linéaire / - covariance : size -4{%delta_xy = 1 over N sum from i=0 to N-1 {(x_i - bar x)(y_i - bar y)} } / - variance : size -4{%delta_x = sqrt {1 over N sum from i=0 to N-1 {(x_i - bar x)²}}} / - moyenne : size -4{bar x = 1 over N sum from i=0 to N-1 x_i} / - coefficient de Pearson : size -4{r_{p`xy} =%delta_xy over {%delta_x %delta_y}} / (1 → linéarité, 0 → pas de linéarité)	2) Application aux signaux / → ressemblance / → lien de causalité : mesure du déphasage / → extraire un signal périodique d'une mesure bruitée / → mesurer le tempo d'une musique / → repérer la présence d'un écho sur un radar...etc. / ** SAD (Sum of Absolute Difference) → 0 si identique / size -4{SAD_xy = sum from n=0 to N-1 abs {x(n)-y(n)}}

3) Auto-corrélation / → comparaison du signal avec ses copies retardées / size -4{C_x (%tau) = int from -infinity to infinity x(t)*x sup c(t-%tau)dt} / → si le signal est réel, on a xc = x : / size -4{C_x (%tau) = int from -infinity to infinity x(t)*x(t-%tau)dt} / Déterminer la fréquence d'un signal : / → / Propriétés : / - Homogène à une puissance : size -4{C_x (0) = int from -infinity to infinity abs{x(t)}²dt} / - Vérifie toujours : size -4{C_x(0) >= C_x(%tau)} / - Pour un signal aléatoire : size -4{lim from x toward infinity {C_x (%tau)} = 0} / - Fonction paire : size -4{C_x (-%tau) = C_x(%tau)} / Problèmes : / - Si l'énergie du signal est infinie, l'intégrale diverge / - L'utilisation de l'auto-corrélation est en moyenne : / size -4{C_x (%tau) = lim from x toward infinity {1 over T int from -T over 2 to T over 2 x(t)*x sup c(t-%tau)dt}} / - Pour les signaux discrets, on utilise le fenêtrage : / size -4{C_x [n] = sum from m=0 to M x[m]*x[m-n]}	4) Cross correlation / - Signaux continus (si réel, fc = f) : / size -4{C_fg (%tau) = int from -infinity to infinity f sup c(t)g(t-%tau)dt} avec fc le conjugué de f / - Signaux discrets : / size -4{C_fg [n] = sum from -infinity to infinity f sup c[m]*g[m-n]} / - Si facteur d'échelle, corrélation normalisée : / size -4{C_fg [n] = {sum from -infinity to infinity f[m]*g[m-n]} over {sqrt {sum from -infinity to infinity f[m]²*sum from -infinity to infinity g[m]²}}} / - Si offset, corrélation centrée : / size -4{C_fg [n] = sum from -infinity to infinity (f[m]-bar f)*(g[m-n]- bar g)} / -Si combinaison des deux, normalisée centrée : / size -4{C_fg [n] = {sum from -infinity to infinity (f[m]-bar f)*(g[m-n]- bar g)} over {sqrt {sum from -infinity to infinity (f[m]-bar f)²*sum from -infinity to infinity (g[m]-bar g)²}}} / A cause de supports limités dans le temps, l'infini ne pouvant être atteint, nous irons seulement de m=0 à M. / 5) Corrélation et convolution / corrélation : size -4{f*g[n] = sum from -infinity to infinity f sup c[m]*g[m-n]} / convolution : size -4{f*g[n] = sum from -infinity to infinity f sup c[m]*g[n-m]} / f / g / f*g Corrélation Convolution Auto-corrélation

Filtrage

1) Moyenne / - Signaux continus : / size -4{m = {1 over T} int from 0 to T x(t) dt} La moyenne se note size -2{bar x} ou <x(t)>. / - Signaux discrets : / size -4{m = {1 over N} sum from i=0 to N-1 x[i]} / Si le signal est bruité (exemple) : / size -4{Soit`s[n] = x[n]+b[n]`avec`bar b = 0.} newline size -4{m = {1 over N} sum from p=0 to N-1 (x[p]+b[p])=1 over N sum from p=0 to N-1 x[p] + 1 over N sum from p=0 to N-1 b[p] = bar x + bar b} newline size -4{On a donc : m = bar x} / Pour débruiter : / → Transformations de Fourier / Laplace / → Bruit associé aux hautes fréquences (HF) / → Valeur moyenne associée au continu / Nous devons donc réaliser un filtre passe-bas. / 4) Médiane / m est définie telle que : / - |x tel que x<m| = |x tel que x>m| / - m est la valeur centrale de l'ensemble d'échantillons / Meilleure robustesse, moins bonne précision. / → Compromis nécessaire. / 5) Moyenne VS Médiane / - Si le système est déjà robuste : utiliser la moyenne. / - Si le système n'est pas robuste : utiliser la médiane.	2) Fenêtre glissante / → Pas de périodicité / → Evolue dans le temps / Pour un signal discret en k avec une fenêtre de taille 2m+1 : / size -4{x_m[k] = 1 over {2m+1} sum from l=-m to m x[k+l]} / Réactivité : plus m est grand, moins le filtre est réactif. / Précision : plus m est grand, plus on risque de détériorer le signal mais moins m est grand, moins on filtre. / → Compromis nécessaire. / 3) Eliminer les valeurs aberrantes / → Moyenne Winsorisée : les k plus petites (resp. grandes) valeurs sont remplacées par la k+1ième plus petite (resp. grande) valeur. / → Moyenne tronquée : les k plus petites et les k plus grandes valeurs sont ommises. / Ces deux techniques sont moins significatives que la moyenne standard. / 6) Utilisation de l'histogramme / → repérer le mode / → égalisation de l'histogramme / → transformation, pour L valeurs possibles : / size -4{p_x(x_k)=p(x=x_k)=n_k over N} newline size -4{T(x_k)=(L-1) sum from j=0 to k p_x(x_j)}